資料Ａ  數字編號 3

烏克蘭科學院材料科學所

導電碳纖布表面加熱電熱器

烏克蘭科學院材料科學所及其OKTB*研發出各式以導電碳纖布為主要材料的可彎折式表面加熱電熱器。電熱器的外表是可彎曲的帶狀物、直角板片、或者是其他形狀，備有導線可連接至電源。它的主要構成是：由碳纖布所做成的導電元件系統，及兩層元件之間的絕緣材料。

本研究所所研發的可彎折式電熱器具有許多獨特的特性，可以廣泛應用在各國民經濟領域、醫學或日常生活用途。

根據不同的用途與需求，這種可彎式電熱器可以設計成各種面積大小，不受任何限制。電熱器的電源可以是直流電、或者交流電，電壓值不限。

根據電熱器表面熱流強度的不同，熱量產生單位功率可以在很大的範圍之間變動。電熱器表面的工作溫度則是受到選定的絕緣包覆層所限定。而碳纖布材料可以確保電熱器表面的熱場分布非常均勻。

可彎式碳纖布電熱器非常耐用，可以長期保持最初的電特性參數，並能夠承受多次彎折、低溫、潮溼、腐蝕介質及振動負載等等的作用。

電加溫工作服以及許多種類的可彎式電熱器已在工業上使用，測試的結果顯示，它的確可以可靠地廣泛應用在各個經濟領域：

- 營建——導熱模板、用於製造鋼筋水泥板所需之加熱器、電加熱板、電加熱毯。

- 農業——為栽培蔬菜的溫室或禽畜養育建立最佳環境。

- 在光學、無線電遙測、或其他在低溫環境下操作之儀器設備所需要的電熱器、電熱覆套。

- 為在低溫環境下工作人員建立適溫條件、電加溫服、電熱毯、個人加溫設備。

- 導管、接合處、工業設備組合件等所需之電熱器。

- 在不良氣候條件下（如結冰、積雪等等），確保鐵路轉轍器能無障礙運作。

# Footnotes

* （譯註）獨立設計局