資料Ｂ  數字編號 ０４

烏克蘭科學院材料科學所

轉轍器之電加熱器ＥＰ－２００，ＥＰ－３００

ＥＳＰ型電加熱器可以讓鐵軌轉轍器在惡劣的氣候環境下（結冰、堆雪等等）可靠地正常運作。落在轉轍器岔尖與鋼軌之間的雪堆或結冰會妨礙轉轍器的緊密連接，若是我們可以將鋼軌加熱到攝氏正１０度以上，這部分的雪堆跟結冰便會融化及蒸發。

此電熱器的外型是大小３１０╳１２５╳１０ｍｍ的薄片鋼製焊封箱，內部是扁平型的加熱單元，其外表如帶狀織物。這些加熱單元在橫切向是電阻合金所做的連續金屬絲，在縱向則是玻璃絲。

導線的雙線設計能避免磁場的形成。由雲母薄片所作成的絕緣電阻超過５０ＭΩ，可以確保安全無虞。

這些加熱單元直接配置於封箱內部的鋼壁上，與鋼軌底部緊密接合，加熱器內其他空間則是用纖維陶瓷材料填充，所以可讓熱損失達到最小。

我們透過焊在封箱上的金屬彎管將電源饋入，彎管用特製的膠黏劑密封起來。

加熱器設計使用２２０Ｖ電壓５０Ｈｚ頻率的電源，功率為２００及３００瓦。

在一個轉轍器上須安裝２０個加熱器。加熱器安置於枕木槽，利用兩個彈簧夾片固定在鋼軌的底座。所有的饋入線配置在共同的管道中，此管道位於鐵軌之間，再分叉到各個加熱器。在管道與加熱器之間置有軟管，可以吸收震動並除去軌道電路的電氣耦合。

此電熱器可以用在國內所有的區域，使用任一種軌道電路Ｒ５０及Ｒ６０的電源。利用本電熱器來清理轉轍器，比起目前現有的加熱系統，在能源消耗量上還要低大約兩倍。本電熱器的配置圖請見下圖。