資料Ｂ  數字編號 １６

烏克蘭科學院材料科學所

ＳＲ－１控制臺

ＳＲ－１控制臺由烏克蘭科學院材料科學所與烏克蘭國立設計研究所基輔分部、蘇聯儀器製造部自動化技術研究所共同研發設計。它的功用是用來調整、管理下列程式控制裝置*︰ＵＰＵ－４、ＢＵＫ－２、ＵＰＫ－２及ＵＰＫ－３。

此控制臺可在移動狀態下使用；可以在實驗室條件或工廠的條件下運作。

藉ＳＲ－１控制臺可以設定︰

──單一脈衝指令（用來控制鑄桶傾倒或抬起的動作）的持續時間，

以及所有「傾倒鑄桶」程式的暫停時間。

──傾斜鑄桶之脈衝的持續時間總和，以及控制所有裝置的保險組。

ＳＲ－１控制臺的技術特性

| 交流電壓額定值，伏特 | 220 |
| --- | --- |
| 電壓波動的極限，％ | -15～+10 |
| 使用之功率，不超過 伏特．安培 | 15 |
| 尺寸大小，ｍｍ | 400 ( 210 ( 250 |
| 重量，公斤 | 7 |

# Footnotes

* [譯註]程式控制裝置（program unit）: 在電腦未使用前，以程式控制程序的自動化裝置。