資料Ｂ  數字編號 ０７

烏克蘭科學院材料科學所

潤滑紡線用多孔金屬元件

紡織工業中，在生產紡織物時，為了去除靜電，減少自紗股排放的塵埃量，在撚線之前會先用液體，如“Ｐｏｋｏｉｌ”、“Ｉｚｏｆｉｌ”、“Ｋａｎｉｌ”等進行塗佈、浸漬。

撚線使用的機器是ＶＴＳ－０７／２，它在撚線的區域使用一個多孔元件，藉著毛細現象把油劑附在紡線上。

一般都是使用陶瓷材料作為多孔元件。從毛料或毛料與人造纖維混合物以每分鐘２９﹒１公尺的速度撚線時，此元件對紗線塗佈可達到０﹒１～０﹒４％，這比技術規定的標準還要低許多。除此之外，粉塵排放量太大也是一大缺點。

烏克蘭科學院材料科學所研發了以金屬為材料的高性能多孔元件與製造技術，此材料的結構使得在每分鐘２９﹒１公尺的速度撚絲時，可以穩定地達到１﹒５～２％的塗佈程度。

此技術可以根據要求，製作不同塗佈程度的多孔元件。

在從毛料或人造纖維混合物撚紗的程序之中，我們研發的這個多孔材料元件成功地經過多次的測驗，包括在Ｂｒｙａｎｓｋ、Ｔｙｕｍｅｎ、Ｃｈｅｒｎｉｇｏｖ、Ｃｈｉｔａ等紡織聯合製造廠裡進行測試。

比起陶瓷元件，本金屬元件可增加紡線塗佈程度達十倍，降低粉塵排放量二到三倍，減少紗線破斷率約１３～３０％，提高機器生產率６～９％。

這是在蘇聯境內第一個進行的多孔金屬元件工業製造。