資料Ｂ  數字編號 １２

烏克蘭科學院材料科學所

管理傾倒熔融物過程的自動程序裝置ＵＰＵ－４、ＢＵＫ－２

烏克蘭科學院材料科學所與烏克蘭國立設計研究所基輔分部、蘇聯儀器製造部自動化技術研究所共同研發設計程式控制裝置*ＵＰＵ－４與ＢＵＫ－２，這兩個程式控制裝置的設計目的是用來管理將熔融物從鑄桶倒出的過程──將熔融物自鑄桶倒入生產水碎爐渣及渣浮石的裝置。

在設計程式時，我們考慮到如何讓熔融物傾倒過程更為可靠、爐渣加工設備的性能、並且參考在各冶金及化學工廠使用類似裝置的經驗。藉由這些裝置，我們可以依照目的來控制熔融物加工的過程，並獲得均質、高品質的熔渣材料。

除了控制熔渣材料的品質外，鑄桶傾倒自動化能夠達到：

──加快運渣車的運載速度，讓運渣車送到熔渣加工裝置的速度每日加快４～６個小時；

──讓現有的熔渣加工裝置之產率提高大約５０％；

──減少水及電力的單位消耗量約１.５～２倍。

──提高熔渣材料生產的技術水準；

──減輕操作人員的工作量。

為了便利這些程式控制裝置的使用，每個裝置都附有特製的獨立控制臺。也可以將這些單獨的控制臺拼裝在一起，成為共同的操縱台，以管理熔融物的加工裝置。此外我們並且製作了特製的ＳＲ－１型工作台，它能夠管理、調整程式控制裝置。

程式控制裝置ＵＰＵ－４、ＢＵＫ－２能夠做到：

──對鑄桶傾倒熔融物的時間、鑄桶傾斜角度進行脈衝控制；

──具有五種傾倒鑄桶模式，將熔渣自鑄桶等速倒出；

──根據四個子程式調整「暫停」跟「脈衝」的數量與延長時間；

──加快鑄桶傾倒熔渣的速度，直到看到熔融物被倒出。之後回復並完成原先的程序；

──在任意時候暫停鑄桶的傾倒程序，在暫停之後回復並完成原先的程序；

──在將鑄桶抬回初始位置前，做暫停的動作；

──把鑄桶抬回初始狀態；

──緊急反轉鑄桶，之後回復並完成原先的程序；

──當鑄桶回到初始位置時，自動關掉系統；

──藉由控制脈衝的時間長短以及鑄桶傾斜的角度，讓熔渣保持等速的流出；

──藉由控制脈衝時間的總和或者是固定的傾斜角，防止過度傾倒；

ＢＵＫ－２裝置還有一項額外的功能：可控矽傳動（thyristor drive）渣罐之電動機，控制鑄桶傾倒的持續時間及角度（透過可控矽控制（thyristor control）模組ＢＴＵ－１）。

使用可控矽控制模組ＢＴＵ－１、程式控制裝置ＢＵＫ－２和可控矽轉換裝置（thyristor converter），我們能夠進行：

──渣罐之電動機的連續工作模式（共有五種傾倒速度）；

──在必要情況下，加速鑄桶的傾倒，再將鑄桶以額定（最大）速度抬起；

──兩種工作模式：

以可控矽控制鑄桶的傾斜角度；

以可控矽控制鑄桶的傾斜持續時間。

控制臺的功能：

──對於所有工作模式的鑄桶傾倒進行遠距控制（從一個或兩個控制臺）；

──從五種鑄桶傾倒程式選擇其一；

──以信號裝置顯示鑄桶傾倒的每個階段；

──在傾倒或抬昇鑄桶的過程中，以信號顯示保險裝置的狀態。

控制臺的結構設計，讓它能夠安裝在下列三種位置之一：桌上、特殊底座、與熔渣加工裝置的控制組安裝在共同的操縱臺上。

在所有的程式控制裝置都嵌有局部的控制組，藉由它們可以對控制裝置進行調整或除錯。

這些程式控制裝置可以在周圍空氣溫度攝氏負十度到正五十度的條件下工作，在氣溫攝氏正三十度時，空氣的相對溼度應在８０％，且空氣中不可以含有導電的塵埃，或者會引起腐蝕的有害雜質。

程式控制裝置的技術特性

|  | ＵＰＵ－４ | ＢＵＫ－２ |
| --- | --- | --- |
| 額定交流電電壓，伏特 | ２２０ | ２２０ |
| 額定直流電壓，伏特 | － | １５ |
| 交流電電壓波動範圍，％ | －１５～＋１０ | －１５～＋１０ |
| 直流電電壓波動範圍，％ | － | １０ |
| 消耗功率，伏特．安培，不超過 | ２２０ | ４５ |
| 持續時間的範圍，秒 | 傾倒鑄桶之脈衝 | ０﹒２～３ | ０﹒０２～２０ |
|  | 傾倒一半時的暫停動作 | ２～１０ | ０﹒０４～４０ |
|  | 抬昇鑄桶之脈衝 | ３０～７０ | ０﹒０２～１００ |
|  | 抬昇鑄桶前的暫停 | １０～２０ | ０﹒０２～２０ |
|  | 緊急反轉鑄桶的脈衝 | ２ | ０﹒０２～４ |
|  | 緊急反轉後的回復脈衝 | １～５ | ０﹒０２～４ |
|  | 個別脈衝的保護 | １～６ | ０﹒０２～４ |
|  | 脈衝總和之保護 | ３０～７０ | ０﹒２～６０ |
|  | 抬昇脈衝之保護 | ３０～７０ | ０﹒２～８０ |
| 鑄桶傾倒程式的數量 | ５ | ５ |
| 鑄桶傾倒程式段的數量 | ４ | ４ |
| 鑄桶傾倒程式的脈衝數量，不超過 | １０２３ | １０２３ |
| 脈衝與暫停時間之變動範圍，％ | １０ | １０ |
| ２２０伏特時的交換電流，安培 | 關閉 | ３０ | ２ |
|  | 啟動 | ２ | ０﹒２ |
| 輸出至可控矽控制的電流，毫安培 （通過模組ＢＴＵ－１） | － | ０﹒２ |
| 尺寸大小，毫米 | １４００╳ ８００╳６５０ | １９８╳５２０╳４８０ |

ＢＴＵ－１模組之技術特性

| 額定直流電電壓，伏特 | １５ |
| --- | --- |
| 電壓波動範圍，％ | １０ |
| 輸出訊號的調整範圍（當直流電壓２４伏特時），毫安培 | ０－５ |

控制臺之技術特性

| 額定交流電電壓，伏特 | ２２０ |
| --- | --- |
| 電壓波動範圍，％ | －１５～＋１０ |
| 尺寸，毫米 | ＵＰＵ－４ | ５００╳２００╳２５０ |
|  | ＢＵＫ－２ | ３５０╳１１０╳２５０ |

# Footnotes

* [譯註]程式控制裝置（program unit）: 在電腦未廣泛使用前，用程式來控制程序的自動化裝置。